## Slide 1
NC HW 개발팀 | 사내 AI 환경 (VS Code · Cline SR · Gauss · Ollama · GitHub Enterprise) (1/4)
HW 개발 업무 — 사내 AI 환경 활용 범위
목표: 정형·반복 업무를 AI가 직접 수행하도록 확대하고, 엔지니어는 설계·검증·판단에 집중
업무 영역
활용 내용
주요 도구
펌웨어·드라이버
C/HAL·I2C/SPI/UART 코드 초안·리팩터링
VS Code + Cline SR + Gauss
레지스터·설정
데이터시트 기반 헤더·초기화 코드 생성
Cline SR + Gauss
측정·검증 자동화
계측기 제어·로그 수집 Python 스크립트
Cline SR + Gauss / Ollama
데이터·로그 분석
측정값 파싱·표·그래프·이상 패턴 정리
Cline SR + Gauss
문서·보고
시험·이슈·회의·인수인계 문서 초안
Gauss / Cline SR
코드 리뷰·품질
MISRA-C 스타일·예외처리·위험 구간 점검
Cline SR + Gauss
저장소·협업
브랜치·PR·이슈·코드 검색·리뷰 워크플로
GitHub Enterprise
레거시·HDL 보조
구형 펌웨어 설명·testbench 초안
Cline SR + Gauss / Ollama
환경 구성 요약
VS Code(IDE) + Cline SR(에이전트) + Gauss(사내 LLM) / Ollama(로컬 LLM) + GitHub Enterprise(사내 저장소)
1

## Slide 2
NC HW 개발팀 | 사내 AI 환경 (VS Code · Cline SR · Gauss · Ollama · GitHub Enterprise) (2/4)
지금 당장 활용 가능한 분야
즉시 적용 가능 (보안 검토 완료 환경 기준)
분야
활용 방법
HW 개발 예시
코드 초안
Cline SR이 파일 단위로 작성·수정
센서·PMIC·충전 IC 드라이버·HAL 초안
레지스터 맵
표 기반 헤더·초기화 코드 생성
데이터시트 레지스터 정의 → .h 변환
측정 스크립트
Python·SCPI 자동화 코드
전압·전류·온도·소비전력 측정 루프
로그·데이터 정리
파싱·표·요약 문장 생성
시험 로그·CSV → 보고용 표·그래프
문서 초안
코드·이슈 기반 문서화
시험 결과·회의록·개발 가이드 초안
코드 점검
규칙·패턴·누락 검토
예외처리·매직넘버·중복 코드 지적
Git 워크플로
PR·이슈·코드 검색
브랜치 관리·리뷰·이력 추적 (GitHub Enterprise)
권장 운영
• Gauss: 일반 코딩·문서 (고성능)
• Ollama: 망분리·고민감 자료 (로컬)
• 긴 작업은 짧은 단위로 분할 요청
기대 효과
반복·정형 업무 시간 단축
개발자는 설계·실측·검증에 집중
사내 망 내 데이터 유출 없음
2

## Slide 3
NC HW 개발팀 | 사내 AI 환경 (VS Code · Cline SR · Gauss · Ollama · GitHub Enterprise) (3/4)
현재 사내 조건의 한계
외부 MCP·API 사용 제한
외부 문서 검색·외부 저장소·외부 분석 도구 자동 연동 불가. Cline SR이 스스로 최신 공개 자료·외부 API를 호출할 수 없음.
임베딩·청킹 성능 제한
장문 데이터시트·설계서의 의미 기반 검색·분할 처리 품질이 낮음. 수백 페이지 사양서에서 특정 설정값을 정확히 찾기 어려움.
OCR 성능 제한
스캔 PDF·회로도 캡처·이미지 내 텍스트 인식 품질이 낮음. 도면·스캔 자료를 바로 구조화·분석하기 어려움.
Gauss API 호출 제한
분당 약 3~4회 호출 제한. Cline SR의 다단계·다회 수정 작업 시 대기 시간이 누적되어 작업 속도 저하.
Ollama 로컬 성능 제한
개인 PC에 GPU가 없으면 응답·추론 속도가 현저히 느림. 대용량 코드·장문 분석은 실무 적용이 어려움.
핵심: 보안·망분리 환경에서는 유용하나, 외부 연동·고급 문서/OCR·고속 대량 호출은 현재 구조상 제약
3

## Slide 4
NC HW 개발팀 | 사내 AI 환경 (VS Code · Cline SR · Gauss · Ollama · GitHub Enterprise) (4/4)
사내 AI 환경 vs 외부 도구 — 대조 및 결론
현재 사내 환경 (가능)
✓ 펌웨어·드라이버·HAL 코드 초안·수정
✓ 측정·검증 Python 스크립트 자동화
✓ 로그·측정 데이터 파싱·표·요약
✓ 시험·이슈·회의 문서 초안
✓ 사내 코드·GitHub Enterprise 기반 리뷰
✓ 망분리·로컬(Ollama) 고민감 자료 처리
✓ Gauss·Cline SR 기반 다단계 코드 작업 (호출 한도 내)
외부 도구 (인증·정책 제약)
✗ 외부 MCP·API·플러그인 자동 연동
✗ ChatGPT·Gemini·Claude 등 외부 LLM 직접 연동
✗ 웹·최신 공개 자료 실시간 검색·인용
✗ 고품질 임베딩·장문 사양서 의미 검색
✗ 고정밀 OCR (스캔 PDF·회로도)
✗ 대량·고속 API 호출 (분당 수십~수백 회)
✗ 멀티모달·에이전트 클라우드 위임 (Codex 등)
VS
결론
현재 사내 AI 환경에서 활용 가능한 부분은 코드·스크립트 초안, 측정·로그 정리, 문서 초안, 사내 Git 기반 협업, 망분리 로컬 처리 이다.
다만 사내 조건의 한계로 불가능하거나 어려운 부분은 외부 MCP·API 연동, 고품질 장문 검색·OCR, 대량 고속 호출, 외부 LLM·최신 웹 자료 자동 활용 이다.
4